Документы, представляемые лабораторией для прохождения аттестации

1.	Заявка на аттестацию (подлинник);
Копии:

- устава предприятия, в состав которого входит лаборатория НК, или выписку из устава, содержащую титульный лист и страницы с указанием юридического адреса и видов производственной деятельности предприятия;

- свидетельства о регистрации предприятия;

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- информационного письма об учете в ЕГРПО;

- если занимаемые лабораторией помещения не являются собственностью организации - договора аренды помещений;

- действующих лицензий, выданных Госгортехнадзором предприятию, относящиеся к заявляемой деятельности;

- приказа о создании (организации) лаборатории НК;

- штатного расписания сотрудников лаборатории НК;

- документов, подтверждающих, что специалисты НК являются штатными или привлекаемыми (работающими по совместительству, по трудовым соглашениям и др.) сотрудниками лаборатории;

- положения о лаборатории НК (должно быть составлено в соответствии с п. 8.1.1 ПБ 03-372-00 "Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего
контроля");

- паспорта лаборатории НК, (должен быть составлен в соответствии с Приложением 2 ПБ 03-372-00), приложения к Паспорту:

- должностных инструкций на начальника лаборатории и всех сотрудников, занятых неразрушающим контролем,

- всех квалификационных удостоверений и удостоверений по знанию ПУБЭ на заявляемые объекты контроля,

- если аттестовывается на радиационный метод - радиационно-гигиенического паспорта или другого документа, подтверждающего право работы с источниками ионизирующих излучений,

- листа регистрационного документа на средства контроля (учетные листы, карточки),

- свидетельств о метрологической поверке (аттестации) средств неразрушающего контроля:

12.5.1.	по РК:

- дозиметры - периодичность поверки - не реже 1 раза в год,

- измерительная лупа со шкалой деления 0,1 мм - периодичность поверки - не реже 1 раза в год,

- трафарет для оценки размеров несплошностей при расшифровке рентгеновских снимков - периодичность поверки — не реже 1 раза в год,

- денситометр - периодичность поверки - не реже 1 раза в год,

- набор мер оптической плотности - периодичность поверки - не реже 1 раза год,

- канавочные эталоны чувствительности - периодичность поверки - не реже 1 раза в 5 лет,

- образцы - имитаторы вогнутости и выпуклости корня шва - периодичность поверки – не    реже 1 раза в 5 лет,

- негатоскоп - в случае отсутствия паспорта - документ об аттестации прибора,

12.5.2.	по УЗК:

-	дефектоскопы с комплектом пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) - периодичность поверки — не реже 1 раза в год,

- толщиномеры с комплектом пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) - периодичность поверки - не реже 1 раза в год,

- стандартные образцы СО-2 и СО-3 - периодичность поверки - в соответствии с используемой НД,

12.5.3.	по КД:

- контрольные образцы - периодичность поверки - не реже 1 раза в год,

- прибор для оценки освещенности контролируемой поверхности (люксметр) - периодичность поверки - в соответствии с требованием паспорта или технического описания,

12.5.4.	по МК:

- контрольные образцы для определения чувствительности и/или качества магнитной суспензии - периодичность поверки - не реже 1 раза в год,

- контрольные образцы для определения выявляемости дефектов - периодичность поверки

-	в соответствии с используемой НД,

-	прибор для оценки напряженности или индукция магнитного поля (магнитометр, тесламетр (веберметр) и др.) - периодичность поверки - в соответствии с требованием паспорта или технического описания,

12.5.5.	по ВТК:

- прибор для контроля - периодичность поверки - в соответствии с используемой НД,

- контрольные образцы для определения выявляемости дефектов - периодичность поверки

-	в соответствии с используемой НД,

12.5.6.	по ВИК:

-	средства измерений для визуального и измерительного контроля (штангенциркуль, линейки, угольники, щупы, УШС и пр.) - периодичность поверки - не реже 1 раза в год,

12.6.	паспортов:

- на стандартные образцы предприятия (СОПы) для ультразвуковою контроля объектов,
определенных заявкой на аттестацию лаборатории, а именно изготовленных в соответствии с требованиями ОП №501 ЦД-97, РД РосЭК 001-96, ВСН 012-88 и ОСТ 26-2044-83,

- паспорта на датчик шероховатости поверхности или набор образцов с различной шероховатостью поверхности (с копией свидетельства о поверке - периодичность поверки — в соответствии с требованием паспорта или технического описания),

- графика поверки и технического обслуживания средств НК,

- листа журнала входного контроля (дефектоскопических материалов, оборудования, комплектующих и др.);

13.	руководства по качеству (должно быть составлено в соответствии с п. 5.3 ПБ 03-372-00), приложения к Руководству по качеству:

- распоряжения (приказа) о назначении ответственного за ведение архива,

- инструкции по порядку ведения архива,

- листа журнала регистрации архива,

- инструкций по технике безопасности при проведении контроля заявленными методами неразрушающего контроля,

- технологических инструкций (карт), регламентирующих порядок проведения (технологию) контроля конкретных объектов,

13.6.	страниц рабочего журнала и заключения (по представленным страницам журнала);

14.	Другие, которые считает нужным представить аттестуемая лаборатория.

15.Сведения о технических средствах, являющихся собственностью, дополнительно оформляются в виде выписки из бухгалтерских документов  заверенными печатью, подписями руководителя и главного бухгалтера.

Документы представляются в подшитом виде, должны быть пронумерованы в порядке, приведенном выше; подшивка должно иметь опись содержимого.